## Slide 1
Förderband
Bandrichtung
Greifzone
Basiskamera L515
ca. 0,85 m über dem Band
X+
Y+
conveyor_frame
Ablagekiste
A
X+
Y+
world
UR10e
W
Nutzbare
Förderstrecke
ca. 1,50 m
ca. 0,695 m
0,765 m
0,470 m
Bandbreite: ca. 0,80 m
Greifzone
x = −1,000 bis −0,530 m
y = −0,320 bis +0,445 m
W Warteposition
x = −0,816 m
y = +0,350 m
z = +0,450 m
A Ablageposition
x = −0,316 m
y = +0,476 m
z = +0,420 m
Band und Greifzone maßstäblich. Roboter und Kiste schematisch. Positionshöhen beziehen sich auf den Flansch.
Draufsicht des Versuchsaufbaus
Globale Koordinaten im Bezugssystem world
Notes: Draufsicht des Versuchsaufbaus
Die Bandlaufrichtung zeigt nach unten. Roboter und Ablagekiste stehen auf der in Laufrichtung linken Bandseite, in dieser Ansicht also rechts vom Band. Die Kiste liegt in Laufrichtung vor dem Roboter. Die Basiskamera steht mittig über dem Bandanfang. Die Roboterkamera ist in dieser Aufbauzeichnung nicht eingezeichnet.
Die Zahlen entsprechen Projektbericht/entwuerfe/berichtstext.md, Abschnitte 2.1.1 und 2.2.3, gelesen am 04.10.2026. Nutzbare gerade Strecke ungefähr 1,50 m, Bandbreite ungefähr 0,80 m. Die hinterlegten Bandkanten −1,275 m und −0,480 m ergeben 0,795 m. Diese Koordinatendifferenz bestimmt die maßstäbliche Breite. Die maßstäbliche Länge verwendet die berichtete Näherung 1,500 m. Die Rollen liegen außerhalb dieses geraden Abschnitts. Kamera-, Roboter- und Kistensymbole haben keine vermessenen Abmessungen und bleiben schematisch.
Die Greifzone reicht in world von x = −1,000 bis −0,530 m und y = −0,320 bis +0,445 m. Daraus folgen 0,470 m quer und 0,765 m längs. Sie ist nicht der Bild-ROI und nicht der gesamte zulässige Flansch-Arbeitsraum. Der Abstand Bandanfang bis Beginn der Greifzone beträgt ungefähr 0,695 m. Grundlage ist der früher grob vermessene Bandanfang bei world-y = +1,140 m und die berichtete Zonenbegrenzung bei +0,445 m. Dieser Abstand ist keine neue Messung.
W bezeichnet die Warte- und Beobachtungsposition des Flansches: x = −0,816 m, y = +0,350 m, z = +0,450 m. Ohne ausgewähltes Ziel wartet der Roboter dort. Die Grundstellung besitzt eine Gier von 90°. Die gezeichnete Position folgt den Koordinaten. Sie ist trotz der vereinfachenden Bezeichnung Bandmitte im Bericht nicht exakt auf der geometrischen Bandmittellinie. A bezeichnet die Ablagepose des Flansches über der Kiste: x = −0,316 m, y = +0,476 m, z = +0,420 m. W und A sind horizontale Projektionen von Flanschpositionen, keine Punkte auf der Bandoberfläche.
Das historische conveyor_frame beginnt mittig am Bandanfang. X+ zeigt in Laufrichtung nach rechts, in der Zeichnung nach links. Y+ zeigt in Bandrichtung, in der Zeichnung nach unten. world beginnt an der Roboterbasis. world-X+ zeigt nach rechts und world-Y+ entgegen der Bandrichtung nach oben. In der Anwendung werden die world-Koordinaten verwendet. Z+ zeigt nach oben aus der Bandebene. Eine Gleichsetzung von world mit dem technisch um 180° gedrehten UR-base-Rahmen ist nicht beabsichtigt.
Quellen: Projektbericht/entwuerfe/berichtstext.md, Abschnitte 2.1.1 und 2.2.3. Vorherige Aufbauvermessung und Nutzervorgaben in Projektbericht/abbildungen/briefing_systemskizzen.md für den groben Bandanfang. Gestaltungsquelle: Projektbericht/abbildungen/systemskizzen_layout_v02.pptx, erste Folie.