## Slide 1
Inverses „Tetris“ für Roboter
„On the Fly“-Picking bei verschiedenen
Geschwindigkeiten des Förderbands
Greifen unterschiedlich großer farbiger Klötze von einem
laufenden Förderband mit einem UR10e
Ziel des Projekts
Ein UR10e greift unterschiedlich große, farbige quaderförmige Klötze in beliebiger Orientierung von einem laufenden Förderband, hebt sie an und legt sie in einer Box ab. Das System (Abb. 1) bestimmt Position, Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit ausschließlich aus Bilddaten und entscheidet bei mehreren Klötzen auf dem Band selbstständig, welche sicher gepickt werden können. Die Software AICA ermöglicht die Steuerung des Systems in Echtzeit.
Funktionsprinzip
1
Erkennen
ID, Farbe, Lage und Abmessungen
2
Schätzen
Richtung und Geschwindigkeit aus Bildfolgen
3
Auswählen
Nur noch sicher erreichbare Ziele
4
Greifen
Mitfahren, schließen, anheben und ablegen (Abb. 3)
Projektinformation
Art der Arbeit: Forschungs- und Entwicklungsprojekt
Dauer der Arbeit: 6 Monate (SoSe 2026) Betreuer: Prof. Björn Hein, bjoern.hein@h-ka.de
Tobias Unger (RKIM), unto1011@h-ka.de
Lukas Norz (RKIM), nolu1012@h-ka.de
Simon Hoess (RKIM), hosi1025@h-ka.de
Systemaufbau
Die Basiskamera erfasst den Bandanfang mit Farb- und Tiefenbildern. Jeder Klotz erhält eine dauerhafte ID. Die Software bestimmt Farbe, Position, Abmessungen und Orientierung (Abb. 2). Aus den Positionsverläufen schätzt sie Richtung und Geschwindigkeit der Greifobjekte.
Abb. 1: Versuchsaufbau mit UR10e, Förderband, Basiskamera
Abb. 2: Kontrollausgabe der erkannten Klötze mit IDs 10 und 11 sowie ihre Farben innerhalb des ROI (blauer Rahmen)
Abb. 3: Systemablauf für das Greifen der Klötze
Notes: Textbasis: Projektbericht/entwuerfe/berichtstext.md, Kapitel 1, 2 und 3, Stand 01.10.2026. Vorlage: 26ss_NN_Poster_Projekt_Vorlage.pptx. Layoutreferenz: 26ss_NN_Poster_Projekt_Muster.pdf. Abbildungen: Projektbericht/abbildungen/systemaufbau_draufsicht.png und fig-basecam-erkennung-roi.png. Die 50 Hz bezeichnen die Aktualisierung der Flansch-Zielpose, die 500 Hz die Roboterregelung. Die Prozessgrafik besteht aus nativen editierbaren PowerPoint-Elementen.