## Slide 1
Bild-
auswertung
Bewegungs-
schätzung
Ziel-
auswahl
Greif-
ablauf
Bewegungs-
regelung
base_cam
15 Hz
vectoring
15 Hz
priority_handler
20 Hz
object_follower
50 Hz
Signal Point
Attractor
50 Hz
IK Velocity
Controller
500 Hz
AICA-Komponenten, konfigurierte Taktraten und Funktionsgruppen
Systemkonzept und AICA
Echtzeitsteuerung mit AICA
Notes: Folie 6: Systemkonzept und AICA
Sprechzeit: etwa 45 Sekunden.
Oben stehen die Komponenten mit den konfigurierten Taktraten, unten ihre Aufgaben. base_cam: Bildauswertung, 15 Hz. vectoring: Bewegungsschätzung, 15 Hz. priority_handler: Zielauswahl, 20 Hz. object_follower: Greifablauf und Flansch-Zielpose, 50 Hz. Signal Point Attractor: kartesische Sollgeschwindigkeit, 50 Hz. IK Velocity Controller: Gelenkgeschwindigkeiten im Hardware-Regelpfad mit 500 Hz. Die Pfeile nach unten zeigen die Zuordnung, die Pfeile zwischen den Funktionsgruppen den Ablauf.
Der Follower liefert eine Zielpose an den Attractor. Der Attractor erzeugt daraus einen Twist, der IK-Controller setzt diesen in Gelenkgeschwindigkeiten um. 50 Hz Zielposenaktualisierung und 500 Hz Hardware-Regelung sind unterschiedliche Takte. Konfigurierte Auswerterate bedeutet nicht, dass ebenso viele neue Kameramessungen ankommen.
Quellen: docs/uebersicht/systemgraph.md, Komponententabelle; docs/uebersicht/einrichtung-projektanwendung.md, Abschnitte 2, 4 und 5; Projektbericht/entwuerfe/berichtstext.md, Abschnitte 2.3, 3.1, 3.5 und 5.1. Stand 02.10.2026.