## Slide 1
Draufsicht des Versuchsaufbaus
Globale Koordinaten im Bezugssystem world
Förderband
Base-Kamera
mittig am Bandanfang
ca. 0,850 m über Band
X+
Y+
conveyor_frame
Ablagekiste
UR10e
X+
Y+
world
Greifbarer Arbeitsbereich
x = -1,200 bis -0,530 m
y = -0,320 bis 0,430 m
Ablagepose
x = -0,316 m
y = 0,476 m
z = 0,420 m
Bandkanten: x = -1,275 bis -0,480 m
Nutzbare gerade Förderstrecke: ca. 1,507 m
Z+ zeigt von der Bandebene nach oben und ist in der Draufsicht nicht dargestellt.
Notes: Eigene Vermessungen und Projektkonfiguration, Stand 24.09.2026.

## Slide 2
Seitenansicht der relevanten Höhen
Flanschhöhen im globalen Bezugssystem world
Base-Kamera
ca. 0,850 m über Band
Förderband
obere Arbeitsraumgrenze: z = 0,600 m
Transferhöhe: z = 0,490 m
Folge- und Beobachtungshöhe: z = 0,450 m
untere Arbeitsraumgrenze: z = 0,309 m
ca. 0,850 m
Z+
world
Die Höhen betreffen den Flansch ur_tool0. Der Greifer ist nicht dargestellt.
Notes: Eigene Vermessungen und Projektkonfiguration, Stand 24.09.2026.