## Slide 1
Positionshistorie
x-Koordinate
Kamerabereich
Vorhersage
Bandrichtung
Ende Kamerabild
y-Koordinate
Objekt 1
Objekt 2
Gemeinsame Schätzung
Schematische Draufsicht, keine Messreihe
Bewegungsschätzung und Vorhersage
Notes: Folie 8: Bewegungsschätzung und Vorhersage
Sprechzeit: etwa 75 Sekunden.
Die schematische Draufsicht zeigt die Positionshistorien von zwei Gegenständen auf dem Förderband. Die vertikale Achse bezeichnet die x-Koordinate, die horizontale Achse die y-Koordinate und die Bandrichtung. Diese frei gewählten Achsen stellen kein maßstäbliches Abbild des Laufzeitrahmens world dar. Im realen Aufbau läuft das Band in negativer world-y-Richtung.
Die blauen und grünen Punkte sind einzelne, nicht verbundene Kamerabeobachtungen. Alle Punkte liegen im Kamerabereich. Die untere Punktreihe enthält weniger Messungen, größere Längsabstände und stärkere Streuung als die obere. Die gestrichelten Geraden sind Ausgleichsgeraden zu den gezeichneten Punktwolken. Sie laufen über das Ende des Kamerabilds hinaus bis zum Ende der horizontalen Achse. Die durchgezogene rote Gerade veranschaulicht eine gemeinsame Bewegungsschätzung mit einer Richtung zwischen den beiden Einzelschätzungen. Die gezeichneten Punkte und Geraden sind illustrative Daten und keine protokollierte Messreihe. Die genaue Mittelung der gezeichneten Geraden ist keine Beschreibung des Implementierungsalgorithmus.
In einer x/y-Darstellung zeigt die Geradensteigung die Bewegungsrichtung. Den Geschwindigkeitsbetrag kann man daraus allein nicht ablesen. Dafür wertet vectoring die Positionshistorien zusammen mit ihren Zeitstempeln aus. Unterschiedliche räumliche Punktabstände können auch durch unterschiedlich viele Beobachtungen entstehen. Die Bandkalibrierung bestimmt die geometrische Transformation, nicht die Bandbewegung.
Im System: Einschwingen über zwei Fenster mit jeweils 5 Messungen und einer Geschwindigkeitstoleranz von 0,01 m/s. Aus den stabilen Tracks entsteht eine gemeinsame Ausgleichsrechnung für Betrag und Richtung der Bandgeschwindigkeit. Lange, ungestörte Messreihen erhalten mehr Gewicht als kurze. Position, Abmessungen und Orientierung werden ab dem Einschwingen über die letzten 20 Messungen geglättet. Mit der Bandgeschwindigkeit führt vectoring die Objektpositionen hinter dem Bildbereich weiter. Die dokumentierte bildbasierte Schätzung betrug rund 128 mm/s, die Gegenprobe mit Stoppuhr 125 bis 133 mm/s. Diese Werte gehören zu einer dokumentierten Gegenprobe und sind nicht aus dieser Skizze abgelesen.
Quellen: Projektbericht/entwuerfe/berichtstext.md, Abschnitt 3.2.2. docs/uebersicht/systemgraph.md. source/roboter_tetris/roboter_tetris/track_estimation.py. Stand 02.10.2026.